ÚZEMNÍ PLÁN

## VRÁBČE

včetně místních částí  Vrábče – Zastávka, Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov

NÁVRH

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Tento územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Vrábče č.j. ……………………………………….. ze dne…………………………………… Územní plán nabyl účinnosti dne ……………………………………………………

Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice Odbor územního plánování

Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN

Žižkova 12

České Budějovice

listopad 2012	                                                                                                           paré č.

1. Textová část územního plánu obsahuje

a) vymezení zastavěného území 							3

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 			3

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,

ploch přestavby a systému sídelní zeleně 						4

d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její

umisťování 										8

e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení

podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability,

prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,

rekreaci, dobývání nerostů apod. 							 16

f) stanovení podmínek pro využití ploch z rozdílným způsobem využití,

s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné

jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popř. podmíněně

přípustné využití těchto ploch, stanovení podmínek prostorového

uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,

(např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 	27

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 	39

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 					40

- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího

využití včetně podmínek pro jeho prověření					40

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití

územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro

pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této

studii do evidence územně plánovací činnosti					40

k) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části 									41

2. Grafická část územního plánu obsahuje

Výkres základního členění území			měř.:  1 : 5 000

Hlavní výkres						měř.:  1 : 5 000

Koncepce veřejné infrastruktury			měř.:  1 : 5 000

Výkres VPS, VPO a asanací				měř.:  1 : 5 000

# vymezení zastavěného území

Pro obec Vrábče byl v roce 2003 zpracován územní plán obce, v němž byly vymezeny hranice ploch navržených k zastavění, které doplnily původní hranici intravilánu. Zpracovávaným územním plánem je toto území vymezeno ke dni 1.3.2012.

Zastavěné území je vymezeno v těchto výkresech:

- N1 - výkres základního členění území

- N2 - hlavní výkres

- N3 - výkres veřejné infrastruktury

- O1 - koordinační výkres

- O3 - výkres předpokládaných záborů ZPF

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Cílem územně plánovací dokumentace je stanovit rozvoj území ve smyslu stabilizace venkovské obce a jejího správního území, vytváří předpoklady pro uspokojení požadavků na rozvoj území obce a vyvážený rozvoj jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tj. příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel. Návrh je komplexně zpracován pro celé správní území obce Vrábče vč. místních částí Vrábče – Zastávka, Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov. Stanoví zastavěné, zastavitelné a nezastavitelné plochy, ke kterým navrhuje regulační podmínky. Územní plán Vrábče je vypracován komplexně pro dořešení všech požadavků zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území dle schváleného zadání. Výsledkem návrhu územního plánu je zcela konkrétní vymezení zastavitelných ploch se zvláštním zřetelem na dopravní a inženýrskou infrastrukturu a ekologii.

Návrh územního plánu Vrábče závazně vymezuje především nové plochy -  pro bydlení, smíšené obytné, občanské vybavení, výroby a skladování, rekreace, smíšené výrobní, veřejných prostranství a technické infrastruktury. Cílem tohoto návrhu je zabezpečení trvale udržitelného rozvoje obce za předpokladu zachování krajinných hodnot území a odpovídajícího měřítka sídelní struktury – charakteristiky zastavitelných ploch.

Z hlediska ochrany přírodních hodnot návrh územního plánu plně respektuje CHKO Blanský les, NATURA 2000, nadregionální biokoridor řeky Vltavy včetně jeho ochranného pásma. Zachovává jedinečnost celého území, především údolní nivu řeky Vltavy, která vymezuje severovýchodní okraj správního území obce. Vodní tok řeky prochází trvale zalesněným svažitým terénem.

Aktivní zóna záplavového území řeky Vltavy a vymezuje specifické území, které je osídlené historickou rozptýlenou zástavbou samot v krajině včetně rekreačních lokalit (místního významu).

Návrh  ÚP přebírá  a závazně vymezuje prvky ÚSES: nadregionální biocentrum, regionální biokoridor, lokální biocentra, biokoridory a interakční prvky.

Územní plán dále řeší systém sídelní zeleně  v zastavěném území návrhem veřejných prostranství – veřejné, ochranné a izolační zeleně a návrh samostatných zahrad i uspořádání volné krajiny vně urbanizovaných území (plochy zemědělské, lesní, vodní, interakční prvky podél cestní sítě a vodních toků).

Z hlediska ochrany kulturních hodnot stanoví územní plán obce v zastavěném území i na zastavitelných plochách takové podmínky využití, aby charakter obce Vrábče a místních částí Vrábče – Zastávka, Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov zůstal zachován. Respektuje nemovité kulturní památky, archeologická naleziště i drobné památkově nechráněné stavby (kapličky, kamenné a litinové kříže, boží muka a památníky), které je nutné chránit. V případě jakýchkoliv úprav a zásahů do jmenovaných objektů nebo jejich okolí a archeologických lokalit je nutno postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči.

Z hlediska ochrany civilizačních hodnot návrh územního plánu zachovává dopravní infrastrukturu obce a jejích místních částí s návrhy širší obslužnost silnic III. třídy  a jejich napojení na zastavěné a zastavitelné území obce. Dále územní plán navrhuje plochy a koridory technické infrastruktury zejména kompletní vodohospodářské řešení pro obec celé správní území obce Vrábče.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Cílem navržené urbanistické koncepce je funkční i architektonická stabilita obce Vrábče  a místních částí Vrábče – Zastávka, Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov ve vysoce hodnotné, přeměněné krajině s vysokým zastoupením lesů a to především formou možných investic do stávající i navrhované zástavby v jednotlivých funkčních plochách obce a jejích místních částí. V návrhu ÚP Vrábče se jedná o způsob využití ploch v rámci nadregionálního biocentra a lokálního systému ÚSES.

ÚP Vrábče vymezuje zejména plochy bydlení v rodinných domech venkovského charakteru, které jsou navrženy v návaznosti na zastavěná území obce Vrábče a jejích místních částí.

Pro posílení obce v oblasti aktivit cestovního ruchu je navrženo rozšíření stávajících zařízení občanské vybavenosti, především v místní části Vrábče-Zastávka. Zařízení turistické infrastruktury (soukromé penziony apod.) lze budovat v rámci stávajících i navržených ploch smíšených obytných.

Plochy občanského vybavení jsou pro obec dostačující a  územním plán navrhuje jejich rozšíření.

Dopravní obsluhu zastavěného území, zastavitelných ploch a prostor pro umístění technické infrastruktury a veřejné zeleně zajišťují stávající i navržené plochy veřejných prostranství.

Z hlediska vodohospodářského systému navrhuje územní plán plochy vodní a vodohospodářské.

Návrhem ÚP je respektováno stávající využití nezastavitelných pozemků včetně přírodních limitů a ÚSES.

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

| Plochy bydlení – rodinné domy venkovského charakteru |
| --- |
| označení | Katastrální území | Charakteristika a další podmínky využití |
| B1-B2 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Proluky v severní části současně zastavěného území obce Vrábče – součást oboustranné zástavby podél silnice II/143 České Budějovice-Křemže (místní název „lokalita Nová Hospoda“). Limitem pro umístění k zástavbě RD je zde hluková zátěž z provozu silnice II. tř. |
| B3-B4 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Oboustranně zastavitelné území podél úseku silnice III/14317 směrem do současně zastavěného území jádra obce od křižovatky této silnice s II/143. Dostupný, obslužitelný prostor v dosud nezastavěném úseku podél silnice mezi stávající zástavbou |
| B5 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Území přímo související se současně zastavěnými pozemky s převahou rodinných domů při severním a východním okraji obce, z hlediska obsluhy je toto území řešeno dokumentací pro Územní rozhodnutí pro rodinné domy venkovského charakteru, které bylo vydáno Stavebním úřadem a je platné |
| B6 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Jednostranné obestavění stávajícího úseku silnice III. tř. před vjezdem do historického jádra obce při západním okraji současně zastavěného území |
| B7 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Pozemky navržené pro zástavbu rodinnými domy venkovského charakteru, na které bylo vydáno Územní rozhodnutí a stavební povolení pro ZTV, které bylo realizováno. Samostatně obslužitelná plocha mimo průjezdní silnici III. tř. na jihozápadním okraji současně zastavěného území obce |
| B8 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plocha zástavby pro RD prostorově související s již realizovanou plochou B7, plochu B8 odděluje od plochy B7 místní veřejná komunikace. Je situována na okraj jihozápadní části současně zastavěného území |
| B9 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Lokalita je navržena při jižním okraji zastavěného území obce - podmínkou pro výstavbu je respektování stávajících parametrů obsluhy a sice místní veřejná komunikace ve směru k areálu bývalé živočišné výroby a v současnosti ploch výroby a skladování |
| B10 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plocha přestavby a nové výstavby RD na záhumenních pozemcích za stávající historickou zástavbou, nachází se podél místní veřejné komunikace a je dále obslužitelná ze stávajících (původních) zemědělských usedlostí |
| B11-B12 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plocha B11 je navržena při jihovýchodním okraji zastavitelného území obce společně s plochou B12 a její dostupnost je ÚP navržena ve formě vymezeného veřejného prostranství propojujícího stávající místní komunikace. Pro zástavbu je limitující svažitost terénu na jižním okraji a koridor vedení VVN a VN |
| B13-B14-B15 | k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka | Souvislé oboustranné obestavění silnice II/143 při východním okraji současně zastavěného území Vrábče-Zastávka. Zástavba respektuje stávající limity prostředí dané především ochranným, hlukovým pásmem z provozu na této silnici a přístupovými podmínkami k jednotlivým parcelám |
| B16 | k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka | Proluky ve stávající zástavbě RD na jižním okraji stávající zástavby u silnici II/143 |
| B17 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče-Zastávka | Plocha je navržena při severním okraji zastavěného území RD s podmínkou vyřešení návrhu veřejného prostranství na ploše PV4. Bude respektováno OP železnice a lesa vč. hluku |
| B18-B19 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče-Zastávka | Plocha vymezená koridorem železnice vč. ochranného hlukového pásma a lesními pozemky. Obslužitelnost ze stávajících ploch zástavby je proveditelná. S ohledem na soubor limitů pro životní prostředí je zde navrženo pro plochu B18 vypracování Územní studie obsahující vymezené veřejné prostranství o ploše 1000 m2. Navazující plocha B19 vytváří proluku pro dokončení zástavby a plochy veřejného prostranství |
| B20 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče-Zastávka | Plocha je navržena v severní části zastavěného území Vrábče-Zastávka formou jednostranného obestavění stávající veřejné komunikace s respektováním všech limitujících podmínek – hluk a provoz železnice, OP lesa – min. vzdálenost objektů od okraje lesa je 25 m. Nutno požádat o výjimku z OP lesa. |
| B21-B22-B23 | k.ú. Slavče –Vrábče-Zastávka | Plochy se nacházejí v prolukách ve stávajícím obestavění po levé straně místní komunikace na severozápadním okraji zastavěného území Vrábče-Zastávka |
| B24-B25 | k.ú. Slavče –Vrábče-Zastávka | Uzavření zastavitelného území Vrábče-Zastávka oboustranným obestavěním místní komunikace v části úseku ve směru do místní části Slavče. Zástavba bude respektovat navržené plochy přestavby především s ohledem provedení vymezení lokálního biokoridoru – LBK 0461. |
| B26-B27-B28 | k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka | Plocha B26 obsahuje již vymezené veřejné prostranství ve smyslu provedené parcelace, kterou návrh ÚP převzal na základě aktualizovaného mapového podkladu. Navazující plochy B27 a B28 jsou z tohoto prostoru přístupné budoucím provedením společného veřejného prostranství o ploše min. 2000 m2. |
| B29-B30-B31-B32-B33 | k.ú. Slavče | Plochy se nachází podél silnice III/14316 v úseku samot směrem k současně zastavěnému území místní části Slavče a sice na pravé straně této silnice mimo hranice CHKO Blanský les. Budou zde respektovány stávající limity ochranným pásmem lesa, vedením VN 22 kV a regulačními podmínkami pro zástavbu vydanými CHKO Blanský les a NATURA 2000 Evropsky významná lokalita |
| B34-B35-B37-B38-B39 | k.ú. Slavče | Plochy pozemkových parcel související se současně zastavěným územím a obslužitelné ze stávajících i navržených veřejných prostranství určené pro individuální zástavbu RD venkovského charakteru s upřesněním regulace v podmínkách v podmínkách 3. zóny CHKO Blanský les a NATURA 2000 Evropsky významná lokalita |
| B36 | k.ú. Slavče | Plocha pro 1 RD venkovského charakteru na samotě u lesa. Obslužitelnost předmětného pozemku je dána místní veřejnou komunikací pokračující dále k vodojemu. Zástavba bude respektovat OP lesa a podmínky pro zástavbu ve III. zóně CHKO Blanský les. |
| B40-B41 | k.ú. Vrábče – místní část Koroseky | Plochy navržené pro plochy bydlení RD venkovského charakteru jsou přímo obslužitelné ze stávajících i navržený veřejných prostranství s místními komunikacemi. Limitujícími podmínkami jsou zde ochranné pásmo lesa, koridor radioreléového paprsku a zachovalým měřítkem urbanisticky hodnotným prostorem původního historického založení venkovské obce |
| B42-B43 | k.ú. Vrábče – místní část Koroseky | Navržené oboustranné rozšíření stávající zástavby RD podél silnice III/14318. Zástavba je limitována stávajícím koridorem VN 22kV a trasou vodovodního řadu v části plochy B43 |
| B44-B45-B46-B47-B48 | k.ú. Vrábče – místní část Rozinka | Doplňující proluky stávajícího (historického) obestavění při křižovatce silnic III/14327 Vrábče-Zahorčice a III/14348 z lokality Rozinka do Korosek. Jedná se o plochy bydlení pro RD venkovského charakteru s ponecháním charakteru této zástavby rozvolněným umístěním na větších pozemcích. Prolukové pracely budou tudíž zastavěny pouze jednou stavbou. |
| B49 | k.ú. Vrábče – místní část Kroclov | Dostavba proluky uvnitř současně zastavěného území individuálním RD venkovského charakteru, přístupná ze stávajícího veřejného prostranství (z návesního prostoru) |
| B50-B51-B52-B53 | k.ú. Vrábče – místní část Kroclov | Navržené obestavění stávajících místních komunikací, nacházejících se v navržených veřejných prostranství, která jsou propojena na současná veřejná prostranství |
| Plochy smíšené obytné – venkovské – bydlení s drobnou výrobou a službami |
| SV1 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plocha se nachází se při křižovatce silnic II/143 a III/14317. Podmínky pro zastavění jsou zde limitovány ochranným pásmem silnice II. tř., hlukem z provozu této silnice, rozhledovým trojúhelníkem křižovatky a vedením VTL plynovodu a regulační stanicí na plynovod STL |
| SV2 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plocha je navržena na křižovatce silnic III. tř. směr Kroclov s místní komunikací vycházející z veřejného prostranství návsi směrem k hřbitovu. Podmínky umístění domu na této parcele jsou limitovány OP skupinového vodovodu, který zde prochází v obou směrech, OP VN 22 kV vzdušné vedení a rozhledovým trojúhelníkem pro dopravu na uvedené křižovatce |
| SV3 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Současně zastavěná plocha je navržena jako plocha přestavby s rozšířením záměru přestavby původní zemědělské usedlosti na záhumenní pozemek v řadové zástavbě návesního prostoru. Přestavba use dlosti a jejího zázemí se týká obnovy bydlení s funkcí rodinné farmy pro agroturistiku. |
| SV4 | k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka | Navržená plocha sousedí se silnicí II/143 a západním okrajem se železnicí České Budějovice-Český Krumlov. Její využití je limitováno provozem silnice II/143 a železnice. Kromě ochranných pásem těchto staveb je podstatný hluk z dopravy, který se zde sčítá. Vlastní objekt bydlení s drobnou výrobou je zde možný za předpokladu splnění hygienických požadavků na hluk |
| SV5 | k.ú. Slavče | Plocha se nachází v proluce mezi stávající zástavbou podél místní komunikace. Zástavba zde bude regulována dle podmínek CHKO Blanský les |
| Plochy smíšené výrobní – zemědělská výroba s možností bydlení |
| VS1 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plocha je navržena pro soukromé zemědělské hospodářství. Nachází se na jihozápadním okraji současně zastavěného území |
| Plochy výroby a skladování – mobilní kompostárna |
| VZ1-VZ2 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plochy jsou navrženy pouze pro mobilní kompostárnu (uskladnění biomasy na zemědělské půdě za účelem získání kompostovatelného materiálu), jsou nezastavitelné |
| Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, drobná komerční činnost |
| OV1 | k.ú. Vrábče – místní část Vrábče-Zastávka | Plocha se nachází v klínovém pozemku, vymezeném silnicí II/143 a železnicí před železniční zastávkou. Současný stav je trvalý drn a majitel předpokládá pro drobnou komerční činnost příp. malé parkoviště před zastávkou, které bude sloužit zejména v letní turistické sezoně. |
| Plochy občanského vybavení - hřbitov |
| OH1 | k.ú. Vrábče – obec Vrábče | Plocha se nachází mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce, byla historicky založena ve volné krajině nejen pro obec Vrábče ale i pro pohřbívání z celého širšího okolí. Současně je tento hřbitov rozšiřován ve stejném charakteru, jako je stávající. |
| Plochy rekreace – individuální, samostatné zahrady |
| RI1 | k.ú. Vrábče | Plocha se nachází ve volné krajině v rámci nezalesněných, trvale zatravněných pozemků nad údolním zářezem řeky Vltavy, jako součást rekreační lokality „U Rybáka“. Prostor této lokality historicky vznikl na původním přívozu přes řeku a souvisí s její dnešní rekreační funkcí. Záměr je vybudovat paralelní repliku historické usedlosti, která zde již existuje. |
| RZ1-RZ2-RZ3 | k.ú. Slavče | Vymezené plochy pozemků pro funkci samostatné zahrady v rámci ploch rekreace souvisí s přechodným užíváním zástavby pro dlouhodobý rekreační pobyt především letním, ale i jarním a podzimním období . Usedlosti jsou tudíž pronajímány a trvalé bydlení zde má variabilní funkci pro turistiku. Z toho důvodu si zázemí usedlostí vyžaduje zřízení extenzivních sadů, popř. zahrad s parkovou úpravou dle podmínek vydaných CHKO Blanský les |
| Plochy výroby a skladování – plocha skladování inertního materiálu |
| VK1 | k.ú. Vrábče | Plocha se nachází v sousedství současně zastavěného území obce a rozšiřuje současnou investici areálu pro skladování a redistribuci inertního materiálu vč. jeho třídění |
| Plochy výroby a skladování – specifické využití – fotovoltaická elektrárna |
| VX1 | k.ú. Vrábče | Plocha se nachází v prostoru za hřbitovem a je umístěna za terénním horizontem, tak, že její orientace nenarušuje krajinný ráz především s ohledem na vlastní obec |
| VX2 | k.ú. Vrábče – místní část Kroclov | Plocha se nachází na pozemcích vymezených silnicí III. tř. směr Vrábče-Jamné a dobývacím prostorem těžby štěrkopísku. Její orientace neovlivňuje charakter i urbanistickou situaci místní části Kroclov |
| Plochy technické infrastruktury |
| T1 | k.ú. Slavče | Vrábče-Zastávka – čistírna odpadních vod |
| T2 | k.ú. Slavče | Vrábče-Zastávka – hlavní kanalizační řad |
| T3 | k.ú. Vrábče | Vrábče – čerpací stanice odpadních vod + stabilizační nádrže na dočištění odlehčených vod |
| T4 | k.ú. Vrábče | Hlavní kanalizační řad – přečerpání odpadních vod z obce Vrábče na ČOV Vrábče-Zastávka |
| T5 | k.ú. Vrábče | Vrábče – hlavní kanalizační řad pro zástavbu navrženou v ploše B4 |
| T6 | k.ú. Vrábče | Vrábče-Zastávka – kanalizace dešťová pro odvedení povrchových vod ze zastavitelných ploch B26, 27 a 28 |
| T7 | k.ú. Vrábče | Koroseky – navržený hlavní kanalizační řad |
| T8 | k.ú. Vrábče | Rozinka – navržený kanalizační řad |
| T9 | k.ú. Vrábče | Kroclov – čistírna odpadních vod |
| T10 | k.ú. Vrábče | Kroclov – navržený hlavní kanalizační řad |
| T11 | k.ú. Vrábče | Nové vedení 110 kV Dasný – Větřní |
| T12 | k.ú. Vrábče | Koroseky – navržená trafostanice + přípojka |
| T13 | k.ú. Vrábče | Kroclov – navržená trafostanice + přípojka |

# koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování

Dopravní část

Dopravní infrastruktura - silniční

Základní dopravní skelet v řešeném území je tvořený silnicemi II. a III. třídy, místními silnicemi a účelovými cestami včetně turisticky značených cest. Tato dopravní infrastruktura je společná pro celé řešené území a to jak v zastavěné, tak ve volné krajině. S ohledem na to, že nové plochy zastavitelného území jsou kompaktně řešeny ke stávajícímu zastavěnému území obce a jejích místních částí je dopravní obslužnost v uvedeném rozsahu vyhovující.

Návrhy nových místních komunikací, stejně tak jako doplnění chodníků podél silnic II/143,  III/14317, III/14327, III/14316 a podél místních komunikací v obci Vrábče a jejích místních částí jsou součástí veřejných prostranství.

Nově navrhované místní komunikace zpřístupňující plochy určené k zástavbě mají charakter obslužných komunikací funkční skupiny C, s šířkou vozovky 6.0 m mezi obrubami (nejméně však 5.5 m) a doplněné alespoň jednostranným chodníkem (v území se souvislou oboustrannou zástavbou s funkcí bydlení raději s chodníkem oboustranným); v místech jednostranného chodníku na opačné straně komunikace bezpečnostní odstupový pás šířky (nejméně) 0.50 m.

Odstavování a parkování vozidel u nové zástavby musí být řešené výstavbou garáží či odstavných stání v rámci vlastních objektů či pozemků.

Dopravní infrastruktura – drážní

Správním územím obce Vrábče prochází železniční trať České Budějovice – Kájov – Černý Kříž, která má v obci Vrábče zastávku. Zařízení dráhy jsou v návrhu územního plánu považována za územně stabilizované.

### ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM

# Vrábče (obec + zastávka) - stav

Obec Vrábče  a Vrábče zastávka jsou napojeny ze středotlakého plynovodního  řadu lPe 200 z regulační  stanice Vrábče do sídel Mříč, Křemže a Holubov několika STL odbočkami z tohoto řadu.  Jmenovitý výkon  RS  Vrábče je 3000 m3/h.  Trasy řadů jsou zakresleny v situaci. Na STL  rozvod jsou použity lPe trubky. Objekty jsou ze sítě napojeny přípojkou s regulátorem tlaku.

Střední a malé zdroje tepla (kotelny RD) jsou  převážně na plyn. Tuhých paliv a el. energie je užito v menší míře.

# Vrábče (obec + zastávka) – návrh

V návrhu ÚP je středotlaká plynovodní síť rozvedena k navrhované zástavbě. V bilancích plynu je uvažováno s 70% plynofikací veškeré zástavby. Předpokládá se užití plynu na vaření, přípravu TUV a topení.

| Bilance plynu - Vrábče (obec+zastávka) |
| --- |
| Bilance potřeby plynu - hodinová |  | Bilance potřeby plynu - roční |
| obyvatelstvo |  |  |  | obyvatelstvo |  |  |
| 230 | domů (stav+návrh) |  | 230 | domů (stav+návrh) |
| vaření | 35,09 | m3/h |  | vaření | 24150 | m3/r |
| příprava TUV | 61,41 | m3/h |  | příprava TUV | 41860 | m3/r |
| topení | 307,10 | m3/h |  | topení | 598000 | m3/r |
| celkem obyv. | 403,61 | m3/h |  | celkem obyv. | 664010 | m3/r |
| maloodběr | 105 | m3/h |  | maloodběr | 32000 | m3/r |
| velkoodběr | 0 | m3/h |  | velkoodběr | 0 | m3/r |
| Celkem | 508,61 | m3/h |  | Celkem | 696010 | m3/r |

Üdaje o počtech plynofikovaných objektů vychází z ÚP (předpoklad plynofikace cca 70% - z 320 objektů) a o odběru v kategorii velkoodběr a maloodběr jsou odhadnuty.

Vzhledem k rostoucí ceně plynu lze předpokládat, že zájem o napojení na plyn bude mít klesající tendenci, bude tedy pro zástavbu nebo pro její část k vytápění využíta  - např dřevní hmota, solární energie, tepelná čerpadla a jiné alternativní zdroje energie či jejich kombinace s plynem.

# Koroseky, Kroclov, Slavče, Hrozinka - stav

Žádné ze  sídel není napojeno  na plynovodní síť s výjimkou samot u hlavní silnice na Křemži v k.ú. Slavče. K  zásobení  teplem  jsou  využívány  kotelny  malého  výkonu převážně na pevná paliva. Okrajově může být užito el. energie případně kapalného plynu.

# Koroseky, Kroclov, Slavče, Hrozinka - návrh

U těchto sídel a lokalit se plynofikace nepředpokládá. Pro zástavbu v těchto sídlech lze k vytápění využít  - např dřevní hmota, kapalný plyn, tepelná čerpadla a další alternativní zdroje energie.

Pouze část navržené zástavby u samot u hlavní silnice na Křemži v k.ú. Slavče může být napojeno STL plynovodní síť. Jedná se asi o 6 navržených objektů.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

## Zásobování vodou

# Vrábče (obec + zastávka) – stav

Obec Vrábče a Vrábče zastávka jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Obec Vrábče a Vrábče zastávka jsou zásobeny z vodojemu Vrábče 150 m3 (545(18/541(73). Zdrojem vody je skupinový vodovod Křemže.

Vodovodní síť v obci a na zastávce je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je v současné době ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu jsou pro obec a zastávku malé vodní plochy poblíž nebo v intravilánu sídel.

Vzhledem k tomu, že sídla ve správním území obce Vrábče  z výjimkou Slavče jsou zásobeny vodou ze skupinového vodovodu Křemže je k popisu stávajícího stavu zásobení vodou ve Vrábči připojen popis skupinového vodovodu Křemže :

Skupinový vodovod Křemže slouží k zásobení pitnou vodou, obcí:

- Křemže, Chlum, Chlumeček, Stupná a Mříč

v okrese Český Krumlov, a dále obcí:

- Vrábče, Koroseky, Kroclov, část Slavče (samoty u silnice na Křemži), Jamné a Záhorčice

v okrese České Budějovice.

Vodovod slouží také jako posílení vodovodu Chmelná. Celková udávaná kapacita vodovodu činí 950 – 1200 m3/d.

Původním zdrojem vody z roku 1930 je prameniště „Blanský les“ s kopanou studnou (2 m a pramenní jímkou se třemi zaústěnými jímacími zářezy. V tomto prameništi byly v roce 1972 vybudovány dvě nové pramenní jímky (druhá se dvěma zářezy). Celková vydatnost tohoto prameniště činí 7,0 l/s. Zdroje mají vyhlášeno ochranné pásmo I. a II. stupně rozhodnutím č.j. 424VLHZ/86-Hč/235.

Surová voda natéká do vodojemu 1x 150 m3 „Chlum“ (599,00 / 597,00 m n.m.), který tvoří hlavní akumulaci vodovodu( součástí vodojemu je hygienické zabezpečení formou chlorace dávkovacím čerpadlem.

Voda po úpravě vyhovuje svojí kvalitou ČSN 75 71 11 Pitná voda.

Z vodojemu je upravená voda dodávána hlavním zásobním řadem LT (150 mm do vodovodní sítě obcí Chlum a Křemže( dále je řad veden jako přívodní LT (100 mm do dvou vodojemů „Pasíčka“.

Vodojem 1x 80 m3 „Pasíčka – starý“ (583,00 / 580,00 m n.m.) slouží jako akumulační a přerušovací vodojem pro zásobení obcí Chlumeček, Stupná a posílení vodovodu Chmelná (1. větev).

Novým zdrojem vody, vybudovaným v roce 1985 v rámci posílení původního vodovodu, jsou 3 vrtané studny HV-1, HV-3 a HV-4 o celkové vydatnosti 13,7 l/s v prameništi „Vackův mlýn“, severozápadně od obce Křemže. Zdroje mají vyhlášeno ochranné pásmo I a II. stupně rozhodnutím č.j.1997VLHZ/80-Hl a 2012VLHZ/80-Hl. Surová voda je čerpána čerpadly v jednotlivých vrtech do společné akumulace 50 m3 čerpací stanice „Vackův mlýn“ (Q=14,5 l/s, H=92,8 m)( zde je voda hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného a výtlačným řadem OC ( 150 dopravována do – rovněž nově vybudovaného - vodojemu 2x 275 m3 „Pasíčka – nový“ (582,33 / 578,88 m n.m.). Vodojem je spojen s původní akumulací přes zásobní řad a slouží k posílení soustavy v době nedostatku pitné vody (zejména v letním období).

Z nového vodojemu je veden samostatný zásobní řad LT (200 mm (2. větev), který přes síť obce Křemže pokračuje jako LT 100 do obce Mříčí a dále do vodojemu 1x 150 m3 „Vrábče“ (545,18 / 541,73 m n.m.). Tato akumulace (již v okrese Č.Budějovice) slouží k zásobení obcí Vrábče, Koroseky, Kroclov, části Slavče, Jamné a Záhorčice.

Osada Hrozinka je rovněž napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70) přes rozvodnou síť obce Vrábče.

Skupinový vodovod byl vybudován v roce 1985 v rámci posílení původního vodovodu Křemže z roku 1930. Provozovatelem vodovodu je v současné době ČEVAK a.s.

Ve výhledu se uvažuje se samostatným přívodním řadem z akumulací 80 m3 a 2x 275 m3 do vodojemu Vrábče (trasa samostatného vodovodního řadu z výše uvedených vodojemů by se odehrávala mimo k.ú. obce Vrábče a jeho místních částí - okres Český Krumlov).

Ve správním území obce Vrábče je vybudován užitkový vodovod pro pískovnu. Zdrojem vodovodu je vrt u Vltavy poblíž samoty u Rybáka. Z vrtu je voda čerpána do pískovny. Trasa vodovodu je zakreslena v situaci.

### Koroseky – stav

Koroseky – místní část obce Vrábče je napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70) přes rozvodnou síť obce Vrábče.

Vodovodní síť je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla.

### Kroclov – stav

Kroclov – místní část obce Vrábče je napojena na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70). Přes rozvodnou síť v Kroclově je dále napojeno sídlo Jamné.

Vodovodní síť je vybudovaná z trub PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České Budějovice středisko Český Krumlov.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla.

# Vrábče (obec a zastávka), Koroseky, Kroclov, Hrozinka – návrh

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Ve výhledu se uvažuje se samostatným přívodním řadem z akumulací 80 m3 a 2x 275 m3 do vodojemu Vrábče (trasa samostatného vodovodního řadu z výše uvedených vodojemů by se odehrávala mimo k.ú. obce Vrábče a jeho místních částí – aby zásobení vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70) nebylo prováděno přes spotřební síť Křemže a Mříče - okres Český Krumlov). Tento záměr bude zřejmě nutno řešit jako sdruženou investici obcí skupinového vodovodu Křemže.

Jako eventuelní možnost lze uvést zvětšení akumulace vodojemu Vrábče 150 m3 (545.20/541.70), toto opatření však neovlivní provozní potíže ve spotřebištích, přes které je vodojem zásoben.

Pro uvažovanou zástavbu jsou navrženy nové vodovodní řady či přeložky stávajících řadů (viz situace vodohospodářského řešení), a síť je dle možností zokruhována.

Vodovodní síť bude tvořena ve všech spotřebištích jedním tlakovým pásmem, s výjimkou zástavby navržené ve Vrábči – zastávce u samotného vodojemu. Vyšší tlakové pásmo by bylo zajišťováno z AT stanice ve vodojemu (viz situace vodohospodářského řešení) Pokud s ohledem na fázovost výstavby by ke zřízení vyššího tlakového pásma nedošlo, je nutno individuálně posílit tlak na síti u této výše položené zástavby u vodojemu.

Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na veřejný vodovod navrhujeme rozšíření rozvodné vodovodní sítě.

| Výpočet potřeby vody Vrábče, Koroseky, Kroclov, Jamné, Záhorčice |
| --- |
| počet obyvatel stav | 580 | obyv. | spec.potřeba VFD = | 80 | l/obyv.d |
| poč. obyvatel návrh | 910 | obyv. | spec.potřeba VFO = | 10 | l/obyv.d |
| délka sítě- odhad pozn. | 16,1 | km | ztráty (odhad)VNF = | 2 | m3/km.d |
| počet zaměstnanců | 40 | zam. | spec.potřeba VFV = | 40 | l/zam.d |
| Qp = | 115,70 | m3/d | = | 1,34 | l/s |  |  |
| Qd = | 156,20 | m3/d | = | 1,81 | l/s |  |  |
| Qh = | 14,97 | m3/h | = | 4,16 | l/s |  |  |
| pozn.- přepočtená délka vodovodního potrubí na DN 150 |

Ve výpočtu potřeby vody jsou zahrnuty, kromě domácností a občanské vybavenosti, navrhované podnikatelské plochy (odhadem – nebyly blíže specifikovány). Do výpočtu byly zahrnuty všechny sídla napojená na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče 150 m3.

# Slavče – stav

Slavče – místní část obce Vrábče je z převážné části (osada) zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Zbylá část obyvatelstva (samoty) je zásobena z vlastních domovních studní. Kvalita vody ve studních není zjištěna. Výjimku tvoří samoty u hlavní silnice na Křemži, které jsou napojeny ze skupinového vodovodu Křemže, odbočkou z přivaděcího řadu PE 110 do VDJ Vrábče.

Původním zdrojem vody jsou pramenní studny ((2m, hloubka 3,5m) v prameništi „U vodojemu“. Později byl zřízen v prameništi vrt (30cm a hloubce 30m. Vydatnost zdrojů není známa. Dle sdělení ČEVAK a.s. dochází v letních měsících k přerušení dodávky vody (maximální potřeba – rekreace - versus minimální vydatnost zdroje).

Surová voda z původních zdrojů natéká gravitačně, z vrtu je čerpána do zemního vodojemu 1x 30 m3 „Slavče“ (540,00 m n.m. - střed). Součástí vodojemu je hygienické zabezpečení formou automatického dávkování chlornanu sodného. Z vodojemu je voda vedena gravitačně do osady.

Vodovodní síť obce, vybudovaná z trub různého materiálu, je částečně zokruhována. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., České.

Zdrojem požární vody kromě vodovodu je malá vodní plocha v intravilánu sídla.

# Slavče – návrh

Systém zásobování pitnou vodou zůstane nezměněn. Pro posílení zdrojů v době letních měsíců lze jen doporučit vyhledání dalších zdrojů vody nejlépe v blízkosti stávajícího vodojemu – hydrogeologický průzkum.

Pro uvažovanou zástavbu jsou navrženy nové vodovodní řady či přeložky stávajících řadů (viz situace vodohospodářského řešení).

Navržená zástavba u hlavní silnice na Křemži, bude napojena ze skupinového vodovodu Křemže, stávající odbočkou z přivaděcího řadu PE 110 do VDJ Vrábče.

| Výpočet potřeby vody Slavče |
| --- |
| počet obyvatel stav | 81 | obyv. | spec.potřeba VFD = | 70 | l/obyv.d |
| počet obyvatel návrh | 136 | obyv. | spec.potřeba VFO = | 10 | l/obyv.d |
| délka sítě- odhad pozn. | 1,3 | km | ztráty (odhad)VNF = | 8 | m3/km.d |
| počet zaměstnanců | 3 | zam. | spec.potřeba VFV = | 40 | l/zam.d |
| Qp = | 21,40 | m3/d | = | 0,25 | l/s |  |  |
| Qd = | 32,10 | m3/d | = | 0,37 | l/s |  |  |
| Qh = | 2,68 | m3/h | = | 0,74 | l/s |  |  |
| zemědělství (odhadovaná spotřeba) |
| Qp = | 15 | m3/d | = | 0,17 | l/s |  |  |
| Qd = | 15 | m3/d | = | 0,17 | l/s |  |  |
| Qh = | 3,75 | m3/h | = | 1,04 | l/s |  |  |
| Celkovépotřeby |  |  |  |  |  |  |
| Qp = | 36,40 | m3/d | = | 0,42 | l/s |  |  |
| Qd = | 47,10 | m3/d | = | 0,55 | l/s |  |  |
| Qh = | 6,43 | m3/h | = | 1,78 | l/s |  |  |
| pozn.- přepočtená délka vodovodního potrubí na DN 150 |

Ve výpočtu potřeby vody jsou zahrnuty, kromě domácností a občanské vybavenosti, navrhované podnikatelské plochy a zemědělská výroba (odhadem – nebyly blíže specifikovány).

## KANALIZACE

### Vrábče – stav

Obec Vrábče je rozdělena do dvou nezávislých částí - Vrábče-ves a Vrábče-zastávka(

Vrábče-ves: Odpadní vody od převážné části obyvatel (cca 138 obyvatel) odváděny jednotnou kanalizační sítí ve správě obce( Odpadní vody před vypuštěním do kanalizace jsou předčišťovány v septicích různé technické úrovně – starší zástavba nebo čištěny v domovních čistírnách (balené ČOV nebo septik se zemním fitrem) – nová zástavba.

Kanalizace je jednou výustí zaústěna do Dubského potoka( Je vybudovaná převážně z betonových trub DN 300 až DN 500 v celkové délce cca 1,900 km(

Odpadní vody od zbývající části (cca 24 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a odváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Dubského potoka(

Vrábče -zastávka: Odpadní vody od převážné části obyvatel (cca 127 obyvatel) odváděny jednotnou kanalizační sítí ve správě obce( Odpadní vody před vypuštěním do kanalizace jsou předčišťovány v septicích různé technické úrovně – starší zástavba nebo čištěny v domovních čistírnách (balené ČOV nebo septik se zemním fitrem) – nová zástavba.

Kanalizace je zaústěna jednou výustí přes meliorační kanál do Dehtářského potoka( Je vybudovaná převážně z betonových trub DN 300 až DN 400 v celkové délce cca 1,900 km(

Odpadní vody od zbývající části (cca 11 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka(

### Vrábče – návrh

Vrábče-ves:V ÚP  je  odkanalizování  a čištění  odpadních vod řešeno vybudováním společné obecní ČOV ve Vrábči zastávka s dočištěním odlehčených vod před ČS.

Předpokládá se využít stávající kanalizační sítě – na východním okraji obce, pod vyústěním kanalizace do Dubského potoka, vybudovat čerpací stanici OV s dočištěním odlehčených vod   dočišťovací  stabilizační nádrže pod obcí. Výtlak z ČS by byl veden v navržené komunikaci nové zástavky , následně pak po polních a lučních pozemcích do nově navržené kanalizace ve Vrábči zastávce – viz situace.

Vrábče -zastávka: V ÚP  je  odkanalizování  a čištění  odpadních vod řešeno centrální ČOV.

Navržená mechanicko – biologická  ČOV pro Vrábče-zastávku se sestává ze dvou linek. Návrhové parametry ČOV budou (500 EO).

Odpad z ČOV bude zaústěn do Dehtářského potoka(.

Na části navržených ploch doporučujeme odkanalizování oddílným systémem, zejména u navržené zástavby kde dojde vlivem konfigurace terénu k přečerpávání odpadních vod – část navržené zástavby podél hlavní silnice směrem k Č.B. Případné dešťové kanalizační řady budou zaústěny do poblíže se vyskytujících meliorovaných vodotečí. Pro retenci a retardaci odtoku z urbanizovaných ploch doporučujeme zřizovat pod zástavbou malé vodní nádrže v morfologicky vhodných profilech.

Jako alternativní řešení, než dojde k vybudování centrálních ČOV, bude  řešeno čištění  odpadních vod pomocí domovních ČOV (např. septik + zemní filtr, balené mikročistírny) v kombinaci s jímkami na vyvážení. Domovní ČOV budou dle místních možností zaústěny do stávající kanalizace, pro část stávající a navrhované zástavby bude nutno vybudovat  kanalizační  stoky,  do  kterých  by  tyto  MČOV  byly zaústěny. Toto řešení bude aktuální zejména v případě nedostatku finančních prostředků OÚ na centrální řešení a rovněž tímto způsobem bude řešeno odkanalizování v lokalitě Hrozinka.

### Koroseky – stav

Odpadní vody od 14 obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť ve správě obce(

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do Dubského potoka( Je vybudovaná z betonového potrubí DN 400 v celkové délce cca 300 m(

Odpadní vody od 10 obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů( Odpadní vody od 6 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do Dubského potoka(

Kroclov – stav

Místní část Kroclov má částečně vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 16 obyvatel( Je vybudována z betonových trub DN 300 a DN 400 v celkové délce cca 400 m(

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do místní vodoteče, která ústí do Vltavy(

Odpadní vody od 7 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny kanalizací do recipientu(

### Slavče – stav

Místní část Slavče má částečně vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru, na kterou je po předčištění v septicích napojena převážná část obyvatel (cca 65 obyvatel)( Je vybudována převážně z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,55 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám(

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka(

Odpadní vody od zbývající části (cca 24 obyvatel) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky(

Dešťové vody jsou odváděny kanalizací do melioračního kanálu a posléze do Dehtářského potoka(

### Koroseky, Kroclov, Slavče – návrh

Vzhledem k velikosti sídel a na stávající způsob likvidace odpadních vod navrhujeme likvidaci splaškových vod uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. balené ČOV, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). V těchto sídlech nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Tyto místní části se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou eventuelně využívány.

V případě Kroclova s ohledem na možnost koncentrace odtoku odpadních vod z navržené a stávající zástavby s malým rozsahem dobudování kanalizační sítě je možno uvažovat s centrálním řešením pro tuto zástavbu – centrální ČOV pro cca 120 EO.

Jako další možnost je akumulace splaškových vod v bezodtokých jímkách (žumpy) a jejich svoz na některou z ČOV k tomu vhodnou, a to zejména u rekreačních objektů.

Domovní ČOV budou dle místních možností zaústěny do vodotečí a stávající kanalizace, pro část stávající a navrhované zástavby bude nutno vybudovat  kanalizační  stoky,  do  kterých  by  tyto  MČOV  byly zaústěny.

VODNÍ TOKY A PLOCHY

stav

Hlavním recipientem pro část řešeného území (Vrábče-obec, Koroseky, Kroclov) je řeka Vltava, č.hp. 1-06-01-210,-214,-215, se svými přítoky. Dalšími recipienty v této části povodí jsou Dubský a Vrábečský potok, Dvořáčkova strouha a místní bezejmenné vodoteče.

Řeka Vltava má vyhlášeno záplavové území. Hranice zátopy Q100 jsou v situacích zakresleny pouze orientačně dle situace velkých vod (1:10 000). Přesnější údaje o výškách hladin velkých vod v jednotlivých profilech je možno získat na Povodí Vltavy , závod Horní Vltava pracoviště Č. Budějovice.

Zbylá část řešeného území spadá do povodí Dehtářského potoka, č.hp. 1-06-03-006 (Vrábče-zastávka, Slavče).

Koryta některých vodotečí jsou částečně regulována. V žádném ze sídel přímo zástavbou neprotéká větší vodoteč. O všech sídlech v řešeném území se dá říci, že jsou umístěna blízko nebo přímo na rozvodnici dílčích povodí.

Ve správním území obce Vrábče jsou vybudovány malé vodní plochy – převážně rybníky do rozlohy maximálně 0,5 ha.

návrh

V  územním plánu jsou trasy vodotečí a vodní plochy zachovány beze změn, s výjimkou navrhovaných stabilizačních nádrží pod obcí Vrábče podél vodoteče a navržených vodních ploch pod urbanizovaným územím pro retenci a retardaci odtoku v morfologicky vhodných profilech.

Zároveň lze konstatovat že je přípustné na polních a lučních pozemcích zřizovat vodní plochy a provádět revitalizaci vodních toků (rozvlnění tras, úprava příčného profilu….) nejenom v návaznosti na prvky ÚSES.

Zásobování elektrickou energií

V obci Vrábče, Vrábče – Zastávka, Slavče a Rozinka budou všechny nové odběry zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie. V místní části Koroseky je navržena nová trafostanice ve východní části obce, v místní části Kroclov je navržena nová trafostanice v jihovýchodní části obce.

Nakládání s odpady

Územní plán nenavrhuje plochy a jiný způsob řešení sběru a třídění komunálního odpadu.

Tuhý komunální odpad (TKO) je řešen popelnicovým systémem. V řešeném území je sběrný dvůr.

Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v centrálních částí všech sídel.

Občanské vybavení

Návrhem územního plánu se nemění stávající koncepce občanské vybavenosti.

Veřejná prostranství

Jsou plochy přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V zastavěném území obce Vrábče  a místních částí Vrábče – Zastávka, Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov jsou v grafické části vyznačeny stávající i navrhované prostory veřejných prostranství, které zahrnují obslužné a pěší komunikace, parkoviště, plochy pro dopravu v klidu, plochy veřejné a ochranné zeleně.

# koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

Koncepce uspořádání krajiny

Řešené území se nachází v krajině lesopolní a lesní, oblast (22) Blanský les (CHKO). Tuto skutečnost územní plán respektuje.

Část řešeného území ÚP Vrábče (k.ú. Slavče) je součástí CHKO Blanský les, která je zařazena do evropských významných lokalit soustavy NATURA 2000 a je zde vyhlášená platná zonace ve dvou kategoriích včetně přírodních rezervací, přírodních památek a ochranného pásma přírodní rezervace Kluk. Významným krajinným prvkem řešeného území je údolní niva řeky Vltavy.

Územní plán plně respektuje stávající uspořádání krajiny. Uspořádání zastavěného území obce Vrábče a jejích místních částí má převažující kompaktní charakter zástavby. Územní plán svým návrhem umisťuje novou zástavbu především plochy bydlení - rodinné domy venkovského charakteru, smíšené obytné venkovské – bydlení s drobnou výrobou a rodinné zemědělské farmy, plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, drobná komerční činnost, plochy rekrace – individuální rekreace, samostatné zahrady, plochy smíšené výrobní – zemědělská výroba s možností bydlení, plochy výroby a skladování – zemědělská výroba, skladování inertního materiálu, specifické využití – fotovoltaická elektrárna, plochy veřejného prostranství – obslužné pěší komunikace, parkoviště, veřejná zeleň v zastavěném území a plochy technické infrastruktury v rámci dostupných pozemků ve Vrábči a jejích místních částí tak, aby tento charakter těchto sídel zůstal zachován.  Pro novou zástavbu jsou využity především proluky v zastavěném území sídel a zastavitelné pozemky těsně navazující.

Územní systém ekologické stability

Do návrhu ÚP Vrábče je převzat platný Plán ÚSES pro ORP České Budějovice. Tento plán byl předán projektantovi ÚP odborem územního plánování Magistrátu města České Budějovice. V řešeném území jsou vymezeny stávající prvky ÚSES, nové prvky ÚSES jsou navrženy – lokální biokoridor a interakční prvky.

Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny

a) Posílení kostry ekologické stability je možné, přičemž se jeví jako nejvhodnější využití navržených interakčních prvků.

b) Důsledně dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající přirozenému složení z autochtonních dřevin, stejně jako příslušný management.

c) U vodotečí v minulosti upravených v co největší míře zachovat přírodě blízký charakter příbřežní zóny a podporovat tam sukcesi, v případě možnosti jejich revitalizace vypracovat příslušné projektové dokumentace.

d) Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů.

Přehled prvků územního systému ekologické stability v k.ú. Vrábče vč. místních částí Vrábče – Zastávka, Slavče, Rozinka, Koroseky a Kroclov

| Pořadové číslo (ID) | LBC0289 |
| --- | --- |
| Název | Hradce |
| K.ú. | Hradce u Homol |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, optimálně funkční, antropicky podmíněné až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, vodní-travinné-mokřadní, konektivní, centrální |
| Rozloha (ha) | 4,27 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Plochá údolní sníženina, nadm.v. 482 - 488 m. Biocentrum je tvořeno komplexem podmáčených luk v pramenné oblasti Dehtářského potoka s polopřirozenými až přirozenými společenstvy s výskytem chráněných či významných taxonů. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Nejcennější části lokality sekat 1x ročně v druhé polovině července, ostatní louky 1-2x ročně |
| Pořadové číslo (ID) | LBC0295 |
| Název | Pod Robolovým kopcem |
| K.ú. | Lipí, Hradce u Homol |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, kontaktní |
| Rozloha (ha) | 4,24 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Vrchol kopce s přilehlými svahy, při Z straně zaříznuté meandrující koryto Dehtářského potoka, nadm.v. 452 - 478 m. Biocentrum tvořeno lesními porosty s převládající mýtní borovou kmenovinou, podél vodoteče olšový luh. Pestrá typologická skladba. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V kulturním borovém porostu mýtním věku porostu postupná obnova maloplošnou kotlíkovou, okrajovou, nebo lépe skupinovou umělou clonnou sečí s podsadbou cílových dřevin přirozené skladby dle příslušné SLT tak, aby s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků docházelo vedle rekonstrukce dřevinné skladby k věkové diferenciaci porostu. |

| Pořadové číslo (ID) | LBK0452(1/2) |
| --- | --- |
| Název | Homolský potok I |
| K.ú. | Kaliště u Lipí, Závraty |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, vodní a mokřadní-travinný-lesní, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 6,15 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor představuje spojující prvek mezi povodím Homolského a Dehtářského potoka. Od LBC 0288 prochází po jižním břehu Závratského rybníka, litorálními porosty s orobincem úzkolistým, sítinou rozkladitou, skřípinou lesní a kamyšníkem vrcholičnatým, s dřevinným doprovodem vrby popelavé, břízy, osiky, jívy. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0462 |
| Název | Pod Hradci |
| K.ú. | Hradce u Homol |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, optimálně funkční, antropicky podmíněný až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, vodní a mokřadní-travinný, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 1,47 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor je veden podmáčenou úžlabinou, ve spodní části širší a plošší, ve střední a horní části užší a více zaříznutou. Na dně úžlabiny drobná vodoteč s přirozeným korytem, vtékající do Dehtářského potoka. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Luční společenstva ve spodní části biokoridoru 1x za 2-3 roky vyžnout, biomasu odklidit mimo lokalitu. Roztroušené dřevinné nárosty bez zásahu. Víceméně zachovat v současném stavu. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC0292 |
| Název | Dolní Máčalka |
| K.ú. | Homole |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, optimálně funkční, antropicky podmíněné až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-travinné-vodní-mokřadní, konektivní, kontaktní |
| Rozloha (ha) | 3,53 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biocentrum zahrnuje rybníky Dolní Máčalka s dvouřadým dubovým stromořadím na hrázi rybníka, nový rybník založený nad Mačálkou v místě bývalého mokřadu, přilehlou nivní olšinu a vrbinu. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Zachovat extenzivní využití rybníka, zatravnit přilehlou část potoční nivy na ZPF na severním břehu potoka nad rybníkem. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC598 |
| Název | Haberský vrch |
| K.ú. | Habří |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně až optimálně funkční, antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, centrální |
| Rozloha (ha) | 6,38 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V porostech v mýtním věku postupná obnova po malých plochách kotlíkovou, event. okrajovou sečí s umělou obnovou dřevin přirozené skladby. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0454 |
| Název | Dubský potok II |
| K.ú. | Zahorčice u Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, optimálně funkční, antropicky podmíněný až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní a mokřadní, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 1,08 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor tvoří doprovodné porosty v nivě Dubského potoka a okolní lesní porosty. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V úseku s lužním porostem údržba výběrovými zásahy, prořezávkou v podrostu podpořit vhodné jedince pro následný porost. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0464 |
| Název | Vrábečský potok |
| K.ú. | Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní a mokřadní-travinný, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 5,6 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor je vymezen v nivě Vrábečského potoka, tvoří jej doprovodné porosty a okolní lesní porosty. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V úseku se smíšeným lesním porostem v mýtním věku jehličnaté složky jednotlivých skupin v trase zahájit postupnou clonnou obnovu v několika fázích těžbou jehličnaté příměsi. |
| Pořadové číslo (ID) | 30 |
| Název | Dívčí Kámen-Skalka |
| K.ú. | Jankov, Habří, Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | RBK - regionální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, reprezentativní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 18,95 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor sleduje zalesněný nižší východní hřeben Blanského lesa s vrchem Kluk s kulturními smrkoborovými a smíšenými lesy. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Postupná rekonstrukce porostů v trase a propojení skupin přirozené skladby a struktury. Ochrana stávajících hodnotných lesních společenstev, přechod na přirozené podrostní formy hospodaření. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC0290 |
| Název | Planá hora |
| K.ú. | Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, izolované, centrální |
| Rozloha (ha) | 7,75 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Vystouplý hřbet s přilehlými S,Z a J svahy; nadm.v. 526 - 539 m. Unikátní biocentrum převážně na hadcovém podkladu je tvořeno lesními porosty různověké borovice, místy příměs smrku, místy zmlazuje dub. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V borových porostech (SLT 0C) postupný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC0296(1/2) |
| Název | Planina |
| K.ú. | Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, kontaktní |
| Rozloha (ha) | 13,91 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biocentrum je vymezeno na okraji lesního komplexu. Tvoří jej lesní porosty převážně kulturního charakteru, s převahou smrku a borovice, nadmořská výška 487 - 502 m n.m. a doprovodné porosty v nivě Dehtářského potoka (Štírovce), které nedaleko odsud pramení. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC0298 |
| Název | Vrubice |
| K.ú. | Vrábče, Zahorčice u Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, centrální |
| Rozloha (ha) | 6,16 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biocentrum je vymezeno na okraji lesního komplexu. Převažuje J-JV sklon, prudký svah omezený terénními zářezy s potoky, nadm.v. 460 - 500 m. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V kulturním borovém porostu mýtním věku porostu postupná obnova maloplošnou kotlíkovou, okrajovou, nebo lépe skupinovou umělou clonnou sečí s podsadbou cílových dřevin přirozené skladby dle příslušné SLT . |
| Pořadové číslo (ID) | LBC600 |
| Název | Kluk |
| K.ú. | Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-skalní, konektivní, centrální |
| Rozloha (ha) | 6,51 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V suťovém lese s vysokým zastoupením buku a dalších listnáčů uplatňováním přírodě blízkých maloplošných podrostních až výběrných způsobů hospodaření umožnit dlouhodobou existenci a přirozenou obnovu společenstva. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0437 |
| Název | Na Středním hřbetu |
| K.ú. | Habří u Lipí, Kvítkovice, Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Rozloha (ha) | 5,1 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor je vymezen v rozsáhlém lesním komplexu na severovýchodních svazích Hory v masivu Blanského lesa. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V úseku se smíšeným lesním porostem v mýtním věku jehličnaté složky jednotlivých skupin v trase zahájit postupnou clonnou obnovu v několika fázích těžbou jehličnaté příměsi. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0458 |
| Název | U Plané hory |
| K.ú. | Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, reprezentativní, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, kontrastní |
| Rozloha (ha) | 0,79 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor jednostranně připojuje izolované unikátní lesní biocentrum na hadcovém podkladu. Je tvořen lesními porosty různověké borovice, místy příměs smrku, místy zmlazuje dub |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V borových porostech (SLT 0C) postupný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0460 |
| Název | Dehtářský potok I (Štírovec) |
| K.ú. | Lipí, Slavče, Hradce u Homol |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, optimálně funkční, antropicky podmíněný až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, vodní a mokřadní-travinný-lesní, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 8,56 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor tvoří doprovodné porosty v nivě Dehtářského potoka a okolní lesní porosty s převahou borovice a smrku |

| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Břehové porosty ponechat bez zásahů, v případě potřeby pouze zdravotní výběr, zachovat keřový lem. Ornou půdu v sousedství biokoridoru zatravnit jetelinotravní směskou jako ochranné pásmo proti smyvům z okolních pozemků v šíři 20 - 40 m |
| --- | --- |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0463 |
| Název | Vrubice |
| K.ú. | Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, částečně funkční, antropicky podmíněný, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní a mokřadní-travinný, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 6,79 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor tvoří louky v závěru širokého údolí, spojuje zalesněné údolí drobného vodního toku s lesním komplexem v NBC Dívčí Kámen. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Na lučních porostech je cílem obnovit přírodě blízké extenzívní lukařské hospodaření v lokalitě s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC0291 |
| Název | Koroseky |
| K.ú. | Vrábče, Zahorčice u Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, optimálně funkční, antropicky podmíněné až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-travinné-vodní-mokřadní, konektivní, kontaktní |
| Rozloha (ha) | 7,37 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Úzký žleb a přilehlý sušší svah s J expozicí, nadm.v. 465 - 480 m. Biocentrum je tvořeno čerstvými až vlhkými polokulturními loukami a dřevinnými nárosty podél toku Dubského potoka, část biocentra je tvořena lesem. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Kulturní louky nadále pravidelně sekat 2x ročně, nepoužívat chemické prostředky, omezit hnojení (v mírné míře pouze statková hnojiva mimo nejsušší stanoviště), dřevinné nárosty podél vodoteče bez zásahu. |

| Pořadové číslo (ID) | LBC0297 |
| --- | --- |
| Název | V Planinách |
| K.ú. | Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně až optimálně funkční, antropicky podmíněné až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-travinné-vodní-mokřadní, konektivní, kontaktní |
| Rozloha (ha) | 8,47 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biocentrum je vymezeno při okraji rozsáhlého lesního komplexu pokrývajícího masiv Kluka. Zahrnuje kulturní lesní porosty, potoční luh a extenzivní vlhké louky s prameništi. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V kulturním lesním porostu v mýtním věku postupná maloplošná kotlíková (event. okrajová) umělá obnova dřevinami přirozené skladby dle příslušné SLT tak, aby s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků docházelo vedle rekonstrukce dřevinné skladby k věkové diferenciaci porostu. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC599 |
| Název | Herouška |
| K.ú. | Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně až optimálně funkční, antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, centrální |
| Rozloha (ha) | 4,36 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V porostech v mýtním věku postupná obnova po malých plochách kotlíkovou, event. okrajovou sečí s umělou obnovou dřevin přirozené skladby tak, aby postupně docházelo k propojování pásu přirozeného porostu a s postupným dorůstáním jednotlivých maloplošných obnovních prvků. |
| Pořadové číslo (ID) | LBC601 |
| Název | Kašparka |
| K.ú. | Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBC - lokální biocentrum vložené do RBK30 |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně funkční, antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, jednoduché, lesní, konektivní, centrální |
| Rozloha (ha) | 4,68 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Lesní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru vedeného vrchními partiemi masivu Blanského lesa. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V porostech s převahou borovice v mýtním věku postupná obnova po malých plochách. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0453 |
| Název | U Veverků-Dubský potok I |
| K.ú. | Hradce u Homol, Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, částečně až optimálně funkční, v SZ úseku nefunkční, antropicky podmíněný až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní a mokřadní-travinný, přerušovaný, kontrastně modální |
| Rozloha (ha) | 8,2 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor propojuje povodí Závratského a Dubského potoka. V SZ úseku je vedený podmáčenými stanovišti v pramenné oblasti pravostranného přítoku Závratského potoka. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V SZ úseku břehové porosty ponechat bez zásahů, v případě potřeby pouze zdravotní výběr, zachovat keřový lem. Ornou půdu v sousedství biokoridoru zatravnit jetelovinotravní směskou jako ochranné pásmo proti smyvům z okolních pozemků v šíři 20 - 40 m. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0459 |
| Název | Hastrman |
| K.ú. | Lipí, Slavče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující, částečně až optimálně funkční, antropicky podmíněný až přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, vodní a mokřadní-travinný-lesní, souvislý, modální |
| Rozloha (ha) | 6,12 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Plochá úžlabina, sklon k V. Levostranný drobný přítok Dehtářského potoka. Ve spodním úseku biokoridor prochází částečně sukcesními olšovými nárosty, částečně polokulturními travními porosty a přírodě blízkými travinobylinnými nesečenými společenstvy podmáčených stanovišť. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Louky na sečené části nadále 2x ročně kosit, nesečenou část vyžnout 1x za 2 roky (v srpnu), nepoužívat anorganická hnojiva ani žádné chemické prostředky, omezené hnojení pouze statkovými hnojivy , blokace sukcese křovitých vrb po ploše, olšové doprovodné porosty bez zásahu. |
| Pořadové číslo (ID) | LBK0461 |
| Název | Vrábče-U zastávky |
| K.ú. | Slavče, Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | LBK - lokální biokoridor |
| Funkční začlenění | BK existující až neexistující, částečně funkční až nefunkční, antropicky podmíněný, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní a mokřadní-travinný, přerušovaný, kontrastně modální až kontrastní |
| Rozloha (ha) | 4,98 |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Biokoridor v severním úseku navržený na orné půdě v délce 620m (30 m vede lesním porostem), prochází pramennou oblastí Dehtářského potoka, v současnosti zmeliorovanou, se zatrubněným korytem, přes malý rybníček u stavení při severním okraji intravilánu místní části obce Vrábče - zastávka. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | Severní úsek: vytvoření navrhovaného biokoridoru lze rozdělit do tří jednotlivých částí odlišujících se prostorovými parametry a cílovou podobou. - první část (jihozápadní) je tvořena úsekem od lesního porostu na hranici s k.ú. Vrábče po místní komunikaci. |
| Pořadové číslo (ID) | 52 |
| Název | Dívčí Kámen |
| K.ú. | Vrábče, Zahorčice u Vrábče |
| Biogeografický význam skladebného prvku | NBC - nadregionální biocentrum |
| Funkční začlenění | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, heterogenní, kombinované, lesní-křovinné-travinné-vodní-skalní |
| Rozloha (ha) | 260,15 (na území ORP CB) |
| Charakteristika ekotopu a bioty | Pedologické a fytocenologické poměry jsou velmi rozmanité vzhledem k různorodosti lesních společenstev. |
| Návrh opatření (ohrožení, způsob managementu) | V lesních porostech: prudké skalnaté stráně mají charakter ochranného lesa s nepřetržitou obnovou - podpora křovitého patra (hloh, líska) pro udržení zápoje, na ostatních plochách zachování a pokud možno zvýšení podílu listnáčů v porostech, na stinných lokalitách zvýšit podíl jedle, buku a lípy, postupná redukce smrku a borovice (jejich zastoupení by nemělo přesahovat 60% ve směsi s listnáči a jedlí). |

Interakční prvky

Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fungování ekosystémů kulturní krajiny.

Vymezeny jsou následující stávající interakční prvky:

| Označení | Název | k.ú. |
| --- | --- | --- |
| IP0802 | Křivoleje | Vrábče. |
| IP0804 | Na Hradcích | Vrábče |
| IP0805 | Za přesličkami | Vrábče |
| IP0806 | Pastviště | Vrábče |
| IP0807 | Vrábče-Kroclov-Jamné | Vrábče, Zahorčice u Vrábče |
| IP0808 | Vršky | Slavče |
| IP0809 | U kravína | Slavče |
| IP0810 | Dojam | Slavče |

Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES

Regulativy mají 2 základní funkce:

1) Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES.

2) Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.

Biocentra

Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny. Nepovoluje se zde umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.

Biokoridory

Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentra, trvalou existenci nelze předpokládat. Z těchto důvodů se zde připouští širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně. V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně příčné křížení s biokoridorem, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod a podobně. Nepovoluje se zde opět: umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné jsou veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.

Podmínky využití ploch ve volné krajině zařazené do prvků ÚSES

Přípustné využití

- současné využití, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, aby nedošlo ke znemožnění pro budoucí využití navrhovaných a současně funkčních ploch pro ÚSES

Podmíněně přípustné využití

- liniové stavby

- stavby bezpodmínečně nutné pro liniové stavby, umístění možné jen do biokoridorů

Nepřípustné využití

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (např. z louky na ornou) a které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES

Protierozní opatření

ÚP Vrábče nevymezuje plochy pro návrh protierozních opatření.

Opatření proti povodním

V ÚP Vrábče nejsou navržena opatření proti povodním. Vyhlášená záplavová území Q 100 řeky Vltavy a vyhlášená aktivní zóna jsou územním plánem respektovány.

Koncepce rekreačního využívání krajiny

Stávající rekreační a sportovní využití krajiny (turistika, cykloturistika, hipostezka) se územním plánem Vrábče nemění.

Dobývání nerostů

Ve správním území obce Vrábče se nachází dobývací prostor severovýchodně od místní části Kroclov a v návrhu ÚP je vymezená rezerva pro tento dobývací prostor v souladu se ZÚR Jihočeské kraje.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití těchto ploch, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území a jsou v grafické části odlišeny barvou. Navržené zastavitelné plochy jsou odlišeny barvou a kódem.

V územním plánu jsou rozlišeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:

Plochy bydlení

- rodinné domy venkovského charakteru

Plochy smíšené obytné

- venkovské – bydlení s drobnou výrobou a službami

Plochy občanského vybavení

- veřejná infrastruktura, drobná komerční činnost

- tělovýchova a sport

- hřbitov

Plochy rekreace

- individuální rekreace

- samostatné zahrady

Plochy smíšené výrobní

- zemědělská výroba s možností bydlení

Plochy výroby a skladování

- zemědělská výroba

- drobná a řemeslná výroba

- plocha skladování inertního materiálu

- specifické využití – fotovoltaická elektrárna

Plochy těžby nerostů

- dobývací prostor

Plochy veřejných prostranství

- obslužné a pěší komunikace, parkoviště, veřejná zeleň v zastavěném území

Plochy dopravní infrastruktury

- silniční doprava – silnice II. třídy

- silniční doprava – silnice III. třídy

- silniční doprava – místní a účelové komunikace

- drážní doprava

Plochy technické infrastruktury

- plochy technické infrastruktury

Plochy zemědělské

- ZPF – orná

- ZPF - trvalé travní porosty

- zahradnictví

Plochy smíšené nezastavěného území

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů

Plochy vodní a vodohospodářské

- zamokřené pozemky

- vodní plochy a toky

Plochy lesní

- plochy lesní

Podmínky využití funkčních ploch řešených územním plánem Vrábče

- Plochy bydlení

- rodinné domy venkovského charakteru

Hlavní využití

Bydlení v individuálních rodinných domech venkovského charakteru, které zajišťují podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.

Přípustné využití

  - zřizovat  a provozovat na tomto území stavby pro bydlení venkovského charakteru, které  mají odpovídající zázemí užitkové zahrady s možností chovu drobného  domácího  zvířectva  pro  vlastní potřebu

  - možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady, pergoly, bazény

  - parkovací  stání, odstavná  stání  a  garáže  pro  potřeby  vyvolané   přípustným  a  podmíněně přípustným využitím  území

  - zřizovat a provozovat objekty občanského vybavení (malá prodejna) a služeb nevýrobního charakteru (např. krejčí, kadeřnictví, oprava obuvi apod.), které svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci.  Zastavěná plocha těchto objektů bude menší než polovina zastavěné plochy objektu bydlení.

Podmíněně přípustné využití

- zřizovat a provozovat zařízení  pro drobnou  podnikatelskou  činnost (nevýrobní služby), která svým charakterem nesmí  narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity, bez negativního vlivu na bydlení, tyto nesmí zhoršovat kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení

Nepřípustné využití

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

- stavby pro výrobu

- velkokapacitní stavby občanského vybavení

- velkokapacitní stavby pro dopravu

- velkokapacitní stavby technického vybavení

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- zastavěná plocha pozemku do 35% plochy parcely, včetně zpevněných ploch

- výškové uspořádání 2 NP s podkrovím s tradičním zastřešením v místě obvyklém

- provedení staveb v tradiční hmotové i materiálové skladbě, tak aby vzhledový charakter obce zůstal zachován

- optimální plocha parcely 900 m2

- lokality B18 a B28 - plochy zasahují do ochranného pásma železnice, v případě umístění objektů v OP železnice je nutné požádat o udělení výjimky z OP. Lokality jsou z části zasaženy hlukem ze železnice ( hluková isofona 57 dB pro den i noc je 12,7 m od osy koleje). Splnění hygienických limitů z hlediska hluku bude prokázáno v navazujícím řízení k povolení jednotlivých staveb

- zástavba v prolukách, zejména v místních částech Rozinka, Kroclov a Slavče nebude řešena pro intenzivní využití několika stavbami RD, ale výlučně pro 1 lokální stavbu pro bydlení, respektující vnitřní uspořádání zástavby těchto venkovských sídel

- Plochy smíšené obytné

- venkovské – bydlení s drobnou výrobou a službami

Hlavní využití

Bydlení s možností výstavby objektů pro občanské vybavení a podnikatelské aktivity vesnického charakteru s lokálním provozováním zemědělské prvovýroby živočišné i rostlinné s případným zpracováním produktů pro místní trh

Přípustné využití

- objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozováním funkce hlavní

- objekty pro ustájení zvířat a skladové objekty budou navrženy a provozovány dle vydaného povolení pro územní řízení

- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity

- zpevněné plochy pro pěší, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území

Podmíněně přípustné využití

- případné rozšíření účelového rozsahu bydlení nebo naopak podnikání na vymezených plochách SV1 -  SV5 bude podmíněno vypracováním projektu pro územní řízení, který bude projednán s ohledem na zátěž k sousední zástavbě

Nepřípustné využití

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

- velkokapacitní stavby pro výrobu a skladování

- velkokapacitní stavby občanského vybavení

- velkokapacitní stavby pro dopravu

- velkokapacitní stavby technického vybavení

- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí v této ploše

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- objekty smíšené zástavby budou svými proporcemi, celkovým vzhledem shodné nebo architektonicky úměrné charakteru původní okolní zástavby

- Plochy občanského vybavení

  - veřejná infrastruktura , drobná komerční činnost

Hlavní využití

Plochy pro výstavbu objektů občanského vybavení (veřejné infrastruktury, malých komerčních zařízení) zajišťující přiměřené umístění, dostupnost a využívání těchto staveb.

Přípustné využití

    - zřizovat a provozovat na tomto území objekty občanské vybavenosti veřejné infrastruktury (objekty samosprávy, knihovny, školská zařízení, klubovny, zdravotnická a sociální zařízení apod.)

    - realizace sběrného dvora

    - zřizovat objekty pro malá komerční zařízení (obchody, nevýrobní služby, celoroční nebo sezónní ubytování včetně stravování apod.)

    - parkovací  stání, odstavná  stání  a  garáže  pro  potřeby  vyvolané   přípustným nebo podmíněně přípustným využitím  území

    - výstavba altánů, krytého sezení, osazení laviček

Podmíněně přípustné využití

- byt majitele, správce, obecní byty v objektech veřejné infrastruktury za podmínky, že budou splněny hygienické limity pro hluk

Nepřípustné využití

- jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití

- jsou veškeré činnosti, které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim

- stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- případné rekonstrukce stávajících objektů, které sousedí s veřejnými prostranstvími budou  posuzovány individuálně s ohledem na přímé sousedství již existující zástavby

- Plochy občanského vybavení

  - tělovýchova a sport

Hlavní využití

Plochy pro provozování sportu, sportovně rekreačních aktivit, veřejné rekreace a volno časové aktivity

Přípustné využití

- zřizovat jednoúčelová i víceúčelová hřiště

- zřizovat dětská hřiště

- sezóně užívané otevřené plochy zainvestované pro letní sporty

- nadzemní účelové stavby pro šatny, umývárny a sportovní náčiní – klubové činnosti

- půjčovny jízdních kol, lodí, jízdních potřeb

- zeleň  parková, travnaté  plochy  pro oddech, slunění

- drobná  sadovnická a parková architektura

- nezbytné technické vybavení

- výstavba altánků, krytého sezení, osazení laviček

- plocha nezbytně nutná pro parkoviště osobních automobilů

Podmíněně přípustné využití

- občerstvení

- byt správce sportovního areálu

Nepřípustné využití

- jiná  než  sportovní  činnost a všechny činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkčním využitím plochy popř. bránily tomuto funkčnímu využití

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

###### navržené plochy budou provedeny s ohledem na okolní zastavěné území nebo na svažitost terénu

- Plochy občanského vybavení

  - hřbitov

Přípustné využití

- současná funkce stávajícího hřbitova, rozšíření v přímé návaznosti podél místní obslužné komunikace

- možná dostavba, přestavba příp. rekonstrukce sakrálních staveb v rámci celého hřbitova

- zachování pietního ochranného pásma hřbitova

- stavby, zařízení a související činnosti a děje pietního, sakrálního charakteru hřbitova

- dle podmínek správce hřbitova výsadba vzrostlé zeleně, odpovídající charakteru hřbitova

Nepřípustné využití

- jiné než přípustné využití

- Plochy rekreace

- individuální rekreace

Hlavní využití

Individuální (soukromá rodinná) rekreace v kvalitním prostředí.

Přípustné využití

- rekonstrukce a dostavba stávajících rekreačních objektů

- výstavba rekreačních objektů v ploše k tomu navržené

- osazení laviček, výstavba krytého sezení, dětských herních prvků, odpadkových košů, kontejnerů pro odpad

- výsadba zeleně, travnaté plochy pro oddech, slunění

- nezbytně nutné technické a dopravní zařízení

Nepřípustné využití

- jiné než přípustné využití

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících objektů budou posuzovány individuálně s ohledem na přímé sousedství již existující zástavby

- při výstavbě nových objektů pro rekreace bude dodržena vzdálenost od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa min. 25 m.

- Plochy rekreace

- samostatné zahrady

Hlavní využití

Individuální rodinná zahrada za účelem zřízení intenzivního i extenzivního sadu doplněné pěstováním zeleniny, ovoce a  květin

Přípustné využití

- možnost oplocení

- možnost výstavby společného objektu pro údržbu zahrady

Nepřípustné využití

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- max. zastavěná plocha objektu do 50 m2 pro 1 objekt včetně pergol a teras

- objekt přízemní, zastřešený sedlovou střechou v provedené konstrukci dřevěné nebo zděné

- Plochy smíšené výrobní

  - zemědělská výroba s možností bydlení

Hlavní využití

Plochy a objekty pro soukromé zemědělské hospodářství (zemědělské farmy slučující 	podnikání v zemědělství s bydlením, popřípadě rekreačním ubytováním).

Přípustné využití

- zřizovat objekty zemědělské výroby odpovídající charakterem a objemem

okolní zástavbě

- zřizovat objekty pro skladové hospodářství odpovídající charakterem a objemem

okolní zástavbě

- parkovací  a odstavná  stání  a  garáže  pro  potřeby  vyvolané   přípustným  a

podmíněně přípustným využitím  území

- zařízení pro ekologicky čistou výrobu a služby zemědělského charakteru

Podmíněně přípustné využití

- objekt bydlení (rekreace) za podmínky, že bude výhradně spojen se zemědělskou výrobou a za podmínky prokázání splnění dopravního limitu z hlediska napojení na stávající komunikaci v rámci navazujících řízení k povolení stavby

Nepřípustné využití

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami a které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- objekty budou svým architektonickým a materiálovým řešením respektovat objem a charakter původních zemědělských usedlostí nacházejících se ve správním území obce

- objekt zděný (eventuelně částečně dřevěné konstrukce) s jedním nadzemním podlažím s možností využití podkroví

- Plochy výroby a skladování

  - zemědělská výroba

Hlavní využití

Plochy zemědělské se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 	převažující zemědělské využití kromě velkovýroby. Týká se i samostatně 	podnikajících soukromých zemědělců. Jedná se o plochy stávající zástavby v různých 	částech zastavěného území obce a jejích místních částí, mimo jiné i tam, kde setrvává 	generační podoba zemědělské malovýroby.

Přípustné využití

- zřizovat objekty zemědělské výroby odpovídající charakterem a objemem

okolní zástavbě

- zřizovat objekty pro skladové hospodářství odpovídající charakterem a objemem

okolní zástavbě

- parkovací  a odstavná  stání  a  garáže  pro  potřeby  vyvolané   přípustným  a

podmíněně přípustným využitím  území

- zařízení pro ekologicky čistou výrobu a služby zemědělského charakteru

- zřizovat objekty pro rozšíření stávajících rybářských služeb formou přístavby na stávajícím pozemku

- plochy VZ1 a VZ2 jsou navrženy pouze pro mobilní kompostárnu (uskladnění biomasy na zemědělské půdě za účelem získání kompostovatelného materiálu), jsou nezastavitelné, možnost intenzivního a extenzivního hospodaření se zemědělskou půdou

Nepřípustné využití

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami a které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní

- jiné než přípustné využití

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě

- Plochy výroby a skladování

- plocha skladování inertního materiálu

###### Hlavní využití

Tyto funkční plochy se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter 	území není účelné jeho monofunkční členění např. jenom na plochy dopravní a 	technické infrastruktury nebo plochy pro skladování a plochy specifické.

Přípustné využití

- zařízení pro ekologicky čistou výrobu

- manipulace a skladování inertního odpadu na stávajících zpevněných plochách areálu

- přestavby či asanace  stávajících   skladů pro třídění a další distribuci jednotlivých frakcí získaných ze skladovaného materiálu

- parkovací  stání, odstavná  stání  a  garáže   na  vlastním  pozemku pro  potřeby  vyvolané   přípustným  využitím území

- skladové  hospodářství – depozit pro další distribuci vytříděného materiálu do stavebních hmot a třídění materiálu do kontejnerů

- oplocení sběrného dvora jak ve stavu, tak v návrhu souvislým neprůhledným plotem do výšky 2 m

Podmíněně přípustné využití

- objekty a zařízení občanské vybavenosti - prodejna

Nepřípustné využití

- jsou  veškeré  činnosti  obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace a zápach překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami a které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní

- jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- plochy skladové s přízemní, popř. s halovou výstavbou s odpovídajícím užitím tradičních materiálů a proporcím odpovídajícím objektům okolní zástavby.

- výsadba ochranné zeleně společně s doprovodnou liniovou zelení podél veřejných dopravních staveb a podél hranic se zemědělským půdním fondem

- Plochy výroby a skladování

- specifické využití – fotovoltaická elektrárna

Hlavní využití

Výstavba fotovoltaické elektrárny v k.ú. Vrábče a v místní části Kroclov

Přípustné využití

- zařízení pro ekologicky čistou výrobu

- parkovací  stání, odstavná  stání na  vlastním  pozemku pro  potřeby  vyvolané   přípustným  využitím území

- technická infrastruktura pro potřeby vyvolané přípustným využitím území

Nepřípustné využití

- veškeré činnosti, které překračují stupeň zátěže stanovený příslušnými hygienickými normami

- jiné než přípustné využití

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

  - nutné založení navrženého interakčního prvku v severní části řešeného území

  - výsadba zeleně podél hranice plochy určené pro výstavbu fotovoltaické elektrárny

  - plochy fotovoltaických panelů elektrárny bude respektovat stávající terén a vlastní objekty jednotlivých panelů nebudou vyšší než 1,5 m.

- Plochy těžby nerostů

- dobývací prostor

Hlavní využití

Plochy dobývacích prostorů včetně zázemí pro zpracování vytěženého materiálu s 	přihlédnutím na ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů

Přípustné využití

- činnosti související s hlavním využitím pozemků

- rekultivace pozemků po ukončení těžby

Nepřípustné využití

- jiné než přípustné využití

- Plochy veřejných prostranství

### obslužné a pěší komunikace, parkoviště, veřejná zeleň v zastavěném území

Hlavní využití

Plochy sloužící k výstavbě obslužných a pěších komunikací a k obnově a zachování 	stávající sídelní zeleně a zakládání zeleně nové formou zeleně veřejné  na pozemcích 	přístupných veřejnosti

Přípustné využití

- obslužné komunikace, pěšiny, chodníky, parkoviště,

- technická infrastruktura – základní technická vybavenost,

- osazovat obecní mobiliář, informace, osvětlení apod.

- osazení drobné architektury (lavičky, odpadkové koše, výstavba altánu, dětské herní prvky atd.)

- umístění kontejnerů na separovaný odpad

- provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem nenaruší funkci plochy a původní skladbu dřevin

- zatravnění ploch

- výsadba okrasné  a ochranné zeleně (domácí okrasné keře a stromy, květinové záhony)

Podmíněně přípustné využití

- umisťování pietních a kultovních staveb, památníků a pomníků s ohledem na tradici místa

- zřizovat a provozovat zařízení a sítě technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území

Nepřípustné využití

- jiné než přípustné využití

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- konkrétní způsob a uspořádání v plochách veřejných prostranství bude stanoveno dle paragrafů pro veřejnou zeleň ze zákona o obcích. Obsahová náplň bude dále rozpracována konkrétními projekty pro ohlášení nebo pro stavební povolení.

- Plochy dopravní infrastruktury

- silniční doprava – silnice  II. a III. třídy

- silniční doprava – místní a účelové komunikace

Hlavní využití

Plochy dopravní infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití 	pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodů intenzity dopravy a jejich 	negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu 	využití a dále tehdy,  kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní 	přístupnosti, např. ploch výroby, ploch občanského vybavené pro maloobchodní 	prodej.

Přípustné využití

- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních

- liniové stavby technické infrastruktury

Podmíněně přípustné využití

- do doby realizace navržených záměrů lze navrženou plochu využívat pro zařízení uvedená v dalších stupních projektové dokumentace jako zařízení dočasná

Nepřípustné využití

- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí

- Plochy dopravní infrastruktury

- drážní

Hlavní využití

Zajištění obsluhy území v železniční osobní a nákladní dopravě.

Přípustné využití

- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí dopravní infrastruktury – železniční

Podmíněně přípustné využití

- stávající plochy dopravní infrastruktury - železniční  lze využívat pro dočasná dopravní zařízení

Nepřípustné využití

- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí

- Plochy technické infrastruktury

Hlavní využití

Plochy technické infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití 	pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu 	využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se 	v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické 	infrastruktury. Týká se ploch pro čistírny odpadních vod, návrh vodních ploch, úprava 	a rozšíření vodotečí a ploch pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.

Přípustné využití

- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb energetických a vodohospodářských

- zastavitelnost pozemku je podřízena základním funkcím zařízení zahrnující objekty a zpevněné manipulační plochy

- parkování, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou řešena na vlastním pozemku

- zeleň  parková, travnaté plochy  pro oddech

Podmíněně přípustné využití

- do doby realizace navržených záměrů lze navrženou plochu využívat pro zařízení uvedená v dalších stupních projektové dokumentace jako zařízení dočasná

Nepřípustné využití

- jiné než přípustné využití

- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí

- Plochy zemědělské

  - ZPF – orná

  - ZPF – trvalé travní porosty

Hlavní využití

Plochy zemědělské jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro 	převažující zemědělské využití.

ZPF - orná

Přípustné využití

- intenzivní a extenzivní hospodaření s ornou půdou

- činnosti pro zajištění zemědělského využití, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- provádět změnu kultury na trvalý travní porost

Podmíněně přípustné využití

- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území za podmínky, že nebude narušena organizaci ZPF

- zřizovat vodní plochy a toky za podmínky, že nebude narušena organizaci ZPF

- zalesnění bude možné vždy až po dohodě s příslušnými dotčenými orgány státní správy a po projednání s orgány ochrany ZPF v případech neodporujících zákonu

Nepřípustné využití

- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná, nebo podmíněně přípustná

ZPF - trvalé travní porosty

Přípustné využití

- intenzivní a extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech

- zřizování pastvin

- výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při sezónním chovu na pastvinách

- umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby ( např. seníky, včelíny, bažantnice apod.)

Podmíněné přípustné využití

- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území za podmínky, že nebude narušena organizaci ZPF

- zřizovat vodní plochy a toky za podmínky, že nebude narušena organizaci ZPF

- zornění TTP pokud nedojde k ohrožení území erozí

- zalesnění bude možné vždy až po dohodě s příslušnými dotčenými orgány státní správy a po projednání s orgány ochrany ZPF v případech neodporujících zákonu

Nepřípustné využití

- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná, nebo podmíněně přípustná

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- pozemky trvalých travních porostů zařazené do územního systému ekologické stability  je možné využívat pouze v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole e)

- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě s ohledem na soulad s okolním prostředím. Budoucí přestavba nesmí vytvářet nežádoucí dominanty pro okolní krajinu.

- Plochy zemědělské

- zahradnictví

Hlavní využití

Plochy zemědělské se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 	převažující zemědělské využití

Přípustné využití

- založení zahradnictví, možnost výstavby skleníků

- výstavba objektů pro zajištění navrženého funkčního využití území (sklad zemědělské techniky a nářadí, kancelář, sociální zařízení, kuchyňka apod.)

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmínně přípustným využitím území

- objekty budou svým objemem a charakterem (architektonickým a materiálovým řešením) respektovat okolní zástavbu a okolní krajiny

Podmíněně přípustné využití

- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, spojenou s hlavním funkčním využitím

Nepřípustné využití

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

- stavby pro výrobu

- velkokapacitní stavby občanského vybavení

- velkokapacitní stavby pro dopravu

- velkokapacitní stavby technického vybavení

- Plochy smíšené nezastavěného území

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů

Hlavní využití

Pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, založení a údržba prvků ÚSES 	včetně interakčních prvků a všech přírodních ploch vyskytujících se ve volné krajině, 	kdy s ohledem na charakter nezastavěného území není účelné jeho členění, např. na 	plochy vodní, vodohospodářské, zemědělské a lesní.

Přípustné využití

- všechny plochy ostatní ve volné krajině – nezastavitelné území, sloužící jako remízy, jako ponechané meze mezi jednotlivými účelovými pozemky na zemědělských i zalesněných pozemcích

- realizace prvků ÚSES včetně interakčních prvků

- do doby realizace prvků ÚSES současné využití pozemku

- revitalizace vodotečí

Podmíněně přípustné využití

- liniové inženýrské stavby, účelové cesty

- manipulační plochy pro údržbu krajiny pouze na pozemcích, které nejsou zařazeny do prvků ÚSES

- zřizovat vodní plochy, toky

Nepřípustné využití

- jakékoli  změny  funkčního  využití, které  by  znemožnily nebo  ohrozily  územní  ochranu  ploch,  které  jsou potřebné  k založení  chybějících  prvků ÚSES

- veškeré  stavby  mimo  podmínečně  přípustných

- Plochy vodní a vodohospodářské

    - vodní plochy a toky

    - zamokřené pozemky

Hlavní využití

Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu v území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.

Přípustné využití

- budovat nové vodní plochy

- revitalizace toků

- stávající způsob využití vodních ploch ponechat

- zásahy do vodních ploch, toků a území s nimi bezprostředně souvisejícího nutné pro stabilizaci vodních poměrů v území

Podmíněné přípustné využití

- zřizovat  sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území kolmo na vodní toky, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní hladinou

Nepřípustné využití

- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby), nesouvisející s využitím vodní plochy a to včetně rekreačních staveb a zařízení a dále pak funkční využití a činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné, nebo podmíněně přípustné

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- vymezením těchto ploch jsou zohledněny zátěže na plochách ohrožovaných přívalovými vodami a povodněmi

- zamokřené pozemky a vodní plochy a toky zařazené do územního systému ekologické stability  je možné využívat pouze v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole e).

- Plochy lesní

Hlavní využití

Plochy lesní jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les a jeho stabilizační funkci.

Přípustné využití

- využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa v souladu se zákonem o lesích

Podmíněně přípustné využití

- zřizovat a provozovat účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a ochranu přírody místního významu

- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a

zásobování přilehlého území

Nepřípustné využití

- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná

- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby), nesouvisející s funkcí lesa a to včetně rekreačních staveb a zařízení a dále pak funkční využití a činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu

- pozemky určené k plnění funkcí lesa zařazené do územního systému ekologické stability  je možné využívat pouze v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole e)

- způsob využívání území je limitován vymezením lesů zvláštního určení a lesů ochranných

- návrhem územního plánu jsou a budou respektovány přírodní limity v rámci celého řešeného území, které se nachází v chráněné krajinné oblasti Blanský les, která je zařazena do evropsky významných lokalit Natura 2000

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby

| Technická infrastruktura |
| --- |
| označení | katastrální území | účel |
| T1 | k.ú. Slavče | Vrábče-Zastávka - čistírna odpadních vod |
| T2 | k.ú. Slavče | Vrábče-Zastávka – hlavní kanalizační řad |
| T3 | k.ú. Vrábče | Vrábče – čerpací stanice odpadních vod + stabilizační nádrže na dočištění odlehčených vod |
| T4 | k.ú. Vrábče | Hlavní kanalizační řad – přečerpání odpadních vod z obce Vrábče na ČOV Vrábče-Zastávka |
| T5 | k.ú. Vrábče | Vrábče – hlavní kanalizační řad pro zástavbu navrženou v ploše B4 |
| T6 | k.ú. Vrábče | Vrábče-Zastávka – kanalizace dešťová pro odvedení povrchových vod ze zastavitelných ploch B26,27,28 |
| T7 | k.ú. Vrábče | Koroseky – navržený hlavní kanalizační řad |
| T8 | k.ú. Vrábče | Rozinka - navržený hlavní kanalizační řad |
| T9 | k.ú. Vrábče | Kroclov – čistírna odpadních vod |
| T10 | k.ú. Vrábče | Kroclov – navržený hlavní kanalizační řad |
| T11 | k.ú. Vrábče | Nové vedení 110 kV Dasný – Větřní |
| T12 | k.ú. Vrábče | Koroseky – navržená trafostanice + přípojka |
| T13 | k.ú. Vrábče | Kroclov – navržená trafostanice + přípojka |
| Veřejná prostranství |
| označení | katastrální území | účel |
| PV1 | k.ú. Vrábče | Veřejné prostranství pro vybudování dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně pro navrženou plochu bydlení B5 v obci Vrábče |

Veřejně prospěšná opatření

| Plochy smíšené nezastavěného území – územní systém ekologické stability |
| --- |
| označení | katastrální území | účel |
| NS1 | k.ú. Vrábče | Navržený lokální biokoridor LBK 0461 |

Asanace

Územním plánem nejsou navrženy plochy pro asanaci.

# vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Návrhem ÚP Vrábče nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.

- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

| označení | Katastrální území | Podmínky možného budoucího využití |
| --- | --- | --- |
| BR1 | k.ú. Vrábče | Vrábče Plochy bydlení – rodinné domy venkovského charakteru |
| BR2 | k.ú. Vrábče | Vrábče-Zastávka Plochy bydlení – rodinné domy venkovského charakteru |
| TR | k.ú. Vrábče | Plochy technické infrastruktury – vodní elektrárna |
| WR1 | k.ú. Vrábče | Plochy vodní a vodohospodářské – vodní nádrž Dívčí Kámen |
| WR2-WR4 | k.ú. Vrábče | Plochy vodní a vodohospodářské – lokální retenční nádrže |
| NTR | k.ú. Vrábče | Plochy těžby nerostů – dobývací prostor |

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Územní plán vymezuje plochy územních rezerv pro bydlení, plochy technické infrastruktury, plochy vodní a vodohospodářské, plochy těžby nerostů. Rezervní plochy pro bydlení mohou být využity teprve v okamžiku, kdy pro min. 80% ploch zařazených do návrhu v obci a jejích místních částí bude vydáno  pravomocné rozhodnutí o umístění staveb, tj. zejména rodinných domů. Další plochy územních rezerv byly převzaty do ÚP z platných podkladů nadřazených dokumentací Státního vodohospodářského plánu a stanoviska MŽP ČR k chráněným ložiskovým územím a výhradnímu ložisku štěrkopísku, vltavínonosné horniny, křemenné suroviny. Ze zákona platí, že pro výstavbu a jakoukoliv činnost v územní rezervě bude zapotřebí vypracovat změnu územního plánu, ve které budou stanoveny konkrétní podmínky využití plochy územní rezervy.

Lokality B18, B27, a B28 - podmínkou využití těchto lokalit je zpracování územní studie. Lhůta pro pořízení studie – po dobu platnosti ÚP.

Územní studie bude řešit napojení na technickou infrastrukturu, urbanistické řešení území

(šířky a funkční uspořádání veřejných prostranství včetně výsadby zeleně, parcelace pozemků, vjezdy na pozemky, stavební čáry,  architektonické a objemové řešení objektů).

- údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Návrh a odůvodnění územního plánu obsahuje:

Textová část návrhu obsahuje  41  listů.

Textová část odůvodnění obsahuje 38 listů.

Grafická část návrhu obsahuje 4 výkresy:

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejné infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Grafická část odůvodnění obsahuje 3 výkresy:

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Vyhodnocení  předpokládaných záborů ZPF a PUPFL